www.sititek.ru

| Тип подавляемой связи | Рабочие частоты | Средняя выходная мощность | Выходная мощность по каналам |
| --- | --- | --- | --- |
| CDMA | 851-894 МГц | 35 dBm | 5 dBm / 30 кГц (min) |
| GSM | 925-960 МГц | 35 dBm | 5 dBm / 30 кГц (min) |
| DCS/PCS | 1805-1990 МГц | 33 dBm | 2 dBm / 30 кГц (min) |
| 3G | 2110-2170 МГц | 33 dBm | 2 dBm / 30 кГц (min) |
| WIFI2.4G | 2400-2500 МГц | 30 dBm | 0 dBm / 30 кГц (min) |
| GPS | 1575 МГц | 32 dBm | 5 dBm / 30 кГц (min) |
| 4G2 LTE | 725-770 МГц | 34 dBm | 3 dBm / 30 кГц (min) |
| 4G WIMAX | 2500-2570 МГц | 30 dBm | 0 dBm / 30 кГц (min) |
| 4G1 WIMAX | 2620-2690 МГц | 30 dBm | 0 dBm / 30 кГц (min) |
| UHF | 400-470 МГц | 34 dBm | 2 dBm / 30 кГц (min) |
| VHF | 135-174 МГц | 34 dBm | 2 dBm / 30 кГц (min) |
| 315 | 315 МГц | 34 dBm | 5 dBm / 30 кГц (min) |
| Источник питания: сетевой адаптер (AC 220 В – DC 12 В). Радиус глушения сигналов: 2-40 метров @-75 dBm (зависит от мощности сигнала в данной местности). Радиус глушения сигналов VHF/UHF сигналов будет меньше, чем радиус глушения сигнала сотового телефона. |
| Размеры прибора: 140x51x305 мм (ШхВХД) Вес НЕТТО: 5.5 кг |

Осторожно откройте упаковку. Сохраните ее на случай транспортировки прибора.

Проверьте целостность прибора и полноту комплектации. Если Вы обнаружили какие-либо дефекты или повреждения элементов, пожалуйста, немедленно свяжитесь с дилером.

Присоедините антенны к соответствующим разъемам, а затем подключите прибор к сети электропитания. Для этого вставьте один конец кабеля сетевого адаптера в специальный разъем на корпусе прибора, а другой конец вставьте в розетку.

После подключения всех элементов и кабеля питания, установите переключатель питания в позицию ON (Вкл.). LED-индикатор питания загорится зеленым светом, что говорит о нормальном функционировании прибора. Для выключения прибора установите переключатель питания в позицию OFF (Выкл.).

- Ручки регулировки предназначены для настройки каждого диапазона по отдельности. Можно отрегулировать выходную мощность или вообще отключить диапазон.

◎ Прежде чем подсоединить антенны, отключите питание прибора. Не отсоединяйте антенны во время работы прибора.

◎ Следует располагать подавитель сигналов в месте с хорошей вентиляцией для предотвращения перегрева прибора.  Не ставьте прибор рядом с крупногабаритными объектами, это приведет к уменьшению радиуса действия.

◎ При использовании прибора на открытом воздухе, избегайте попадания влаги на корпус.

◎  Для более эффективной работы антенны должны быть расположены вертикально.

◎  Если Вы используете прибор в автомобиле, убедитесь, что источник питания имеет напряжение в 12 В, так как данный прибор может работать только от бортовой сети с напряжением 12 В, а не 24 В. Минимальная выходная мощность аккумулятора 150 Вт.

www.sititek.ru

# Text boxes

Внешний вид прибора

Вид справа

Вид сверху

Технические параметры

###### Первое использование

Откройте упаковку

Подключение

Включение прибора

Регулировка

###### Меры предосторожности